Informasjon til deg som skal undersøkes med Hexvix og blålys i forbindelse med TUR B operasjon

Cystoskopi er en undersøkelse av blærens innside. Et tynt rør føres inn gjennom urinrøret til urinblæren. Gjennom dette røret føres en kikkert slik at legen kan se om det finnes svulster, polypper, forandringer på innsiden av blæren.

Transuretral  reseksjon av blæren TUR B, gjøres i bedøvelse, narkose eller spinal, på operasjonsavdelingen. Legen kan sette en slynge inn i cystoskopet og fjerne små svulster og polypper og ta celleprøver fra blærens innside.

En del pasienter vil ha god nytte av å få Hexvix instillasjon i blæren før operasjonen.

HEXVIX

Omtrent en time før operasjonen sprøytes det inn et middel i blæren gjennom et kateter (et tynt, bøyelig rør). Dette tas opp av eventuelle svulster, polypper eller forandringer. Når det så lyses inn i blæren med blått lys vil svulster, polypper og forandringer lyse klart rødt mot en blå bakgrunn. Metoden gjør det enklere for legen å finne svulster, polyppene og forandringene i blæren og de blir dermed enklere å ta bort.

Vanlig operasjonslys              Blått lys

- Blandingen er ikke skadelig, dette er et fluoriserende middel som blir satt inn for at legene skal oppdage svulstvev, polypper og forandringer, som er vanskelig å oppdage ellers. Hexvix 50 ml, en halv desiliter, settes inn i blæren.

- Det er viktig å ha blandingen i blæren i minst en time.

- Det er meldt om lite bivirkninger, men noen kan oppleve litt svie eller kramper i blæren i etterkant.